## Slide 1
01
基于当前工作区最新代码路径
Parkour MoE Estimator-Actor-Critic
核心定位：用 estimator 把 history proprio + proxy depth + vision flag 压成 mcp_code
actor 只看 mcp_code + obs_now，critic 独立看 privileged obs
训练、推理、MuJoCo 和真机部署复用同一套 estimator / actor / selector 结构
代码主入口
rsl_rl/modules/actor_critic_parkour_moe.py
rsl_rl/algorithms/ppo_parkour_moe.py
rsl_rl/runners/onpolicyrunner_parkour_moe.py
legged_gym/envs/go2/go2_parkour_env.py
设计目标
1. 多地形 parkour 下的中间状态建模
2. vision on / off 之间可平滑切换
3. 训练期到部署期的结构一致性
4. 在 easy terrain 上保留 blind fallback 能力
一句话理解：这版实现本质上是“分层感知控制系统”，不是简单的 PPO + depth concat。

## Slide 2
02
1. 总体分层
整套系统不是普通 PPO 加深度拼接
Environment
→
Runner
→
Estimator
→
Actor/Critic
→
PPO / Deploy
它解决什么
1. 把高频控制和低频视觉估计解耦
2. 把复杂地形感知压成 actor 可消费的紧凑状态
3. 把视觉失效显式纳入训练闭环，而不是交给数据分布碰运气
设计思路
• 环境负责产生 obs / privileged obs / proxy depth
• runner 负责 history、mask、SwAV window 和训练节奏
• estimator 负责多模态建模与 mcp_code 压缩
• actor/critic 负责决策与价值评估

## Slide 3
03
2. 输入与维度
关键张量都比较固定，结构也很清晰
Actor obs
45
Critic obs
267
History
10 x 45 = 450
Depth
2 x 58 x 87
MCP code
55
Action
12
actor_input = mcp_code(55) + obs_now(45) = 100；critic_input = privileged_obs(267)

## Slide 4
04
3. 环境与观测来源
Parkour 环境把可部署观测、特权监督和 proxy depth 分开
Actor 当前观测 45
3 base_ang_vel
3 projected_gravity
3 commands[:3]
12 dof_pos error + 12 dof_vel + 12 previous actions
Critic 特权观测 267
在 45 维基础上追加 base_lin_vel、foot contact、torque、acc、height map
Go2ParkourRobot 又在尾部追加 4 维 feet heights
监督切片
v_t = privileged_obs[0:3]
m_t = privileged_obs[76:263]
h_t = privileged_obs[263:267]
运行策略
proxy depth 由高度场 raycast 合成
camera_update_interval = 5 env steps
easy terrain 每 20 次 iteration 翻转一次 vision mask

## Slide 5
05
4. Estimator Core
多模态输入先被 token 化，再交给轻量 Transformer
Image branch
2 x 58 x 87
Conv -> Conv -> Conv
64 x 8 x 11 -> 88 tokens
Proprio branch
history = 10 x 45
MLP per step -> 64 dim
10 proprio tokens
Vision flag
1 -> 64
单独变成一个 token
88 image tokens + 10 proprio tokens + 1 vision token = 99 tokens
再叠加 2D/1D sincos 位置编码和模态类型编码
当 mask_vision = False 时，image tokens 会被同时清零并标成 padding
随后送入 TransformerEncoder(d_model=64, nhead=4, num_layers=1)

## Slide 6
06
5. Pooling / Router / Experts
共享上下文、专家特异关注和共享记忆共同决定状态更新
Shared pooling
1 个 shared_pool_query 从全部有效 tokens 中聚合出 context_feature [B, 64]
它是 router、shared_state update 和所有预测头的公共上下文
Expert pooling
4 个 expert_pool_queries 得到 expert_pooled_features [B, 4, 64]
每个 expert 在共享上下文上再加一层自己的关注偏置
Router
输入 = obs_now(45) + vision_flag(1) + context_feature(64) + shared_state_prev(64)
174 -> 128 -> 4 -> Softmax
输出每个 expert 当前时刻的 gating_weights
ReadWriteExpert + shared_state
read(shared_state) -> hidden_init
GRUCell(expert_context, hidden_init) -> hidden_state
write(hidden_state) -> shared_delta
按 gate 加权后再用 shared_state_updater 做统一更新

## Slide 7
07
6. Heads 与 MCP
Estimator 同时做显式状态估计、latent 建模和控制压缩
预测头
v_t : 3 维线速度
h_tf : 4 维 feet heights
z_mu / z_logvar : 16 维变分 latent
z_tm : 32 维 terrain latent
解码器
decoder_obs : [v_t, h_tf, z_t] -> o_hat(45)
decoder_map : z_tm -> m_hat(187)
它们分别监督 next proprio 和 terrain map
mcp_code = cat(v_t, h_tf, z_mu, z_tm) = 55
actor 只消费这个紧凑控制表征，而不会直接看 raw depth 或 10 步历史
z_logvar、o_hat、m_hat 参与训练监督，但不直接进入 actor 输入

## Slide 8
08
7. Actor-Critic
Actor 看部署输入，Critic 看特权输入，标准不对称训练
Actor
输入 = mcp_code(55) + obs_now(45) = 100
MLP: 100 -> 512 -> 256 -> 128 -> 12
输出 action mean，并配合可学习 std 形成 Normal 分布
Critic
输入 = privileged_obs(267)
MLP: 267 -> 512 -> 256 -> 128 -> 1
不额外依赖 mcp_code，完全站在训练期特权视角做价值评估
为什么这样分：actor 只学部署时真的拿得到的信息；critic 用 privileged obs 提升 value 估计质量；rollout storage 还会显式保存 mcp_code 供 PPO update 复用。

## Slide 9
09
8. 训练数据流
Estimator 在采样阶段更新，PPO 在 rollout 结束后更新
1. reset env，初始化 obs / privileged_obs / history
2. 若 common_step_counter % camera_update_interval == 0，则刷新 estimator
3. estimator 前向得到 est_out，同时 depth autoencoder 做一轮重建更新
4. actor 用当前 mcp_code 采样动作，env.step 后更新 history 与 SwAV window
5. 若本步刷新过 estimator，再用 vt/ht/mt + next obs 做一轮 estimator update
6. 24 个 step 采完后，critic 计算 bootstrap value，再做 PPO actor-critic update
num_steps_per_env
24
camera_update_interval
5
vision_toggle_interval
20
仅对 easy terrain 迭代翻转

## Slide 10
10
9. Loss 设计
三类优化目标分别服务于回报、状态结构和视觉可靠性
PPO 主损失
• surrogate loss
• value loss
• entropy
• adaptive KL 调节 learning rate
Estimator 损失
• vt / ht / mt MSE
• next proprio reconstruction
• z KL warmup
• load balance
• terrain SwAV warmup
Depth AE
• image reconstruction MSE
• 训练时做自监督视觉约束
• 推理时做 selector / blind fallback 判据
actor-critic / estimator / depth autoencoder 使用三套分离 optimizer，减少目标互相污染。

## Slide 11
11
10. 推理与部署
推理时是低频 estimator + 高频 actor，并带视觉 selector
推理 policy
1. done 时重置 estimator hidden state 和 window
2. 更新 proprio history
3. 到刷新周期时再跑 estimator，平时复用 latest_mcp_code
4. actor 直接用 latest_mcp_code + obs 输出动作
selector / blind fallback
easy terrain 上先用 depth autoencoder 估计 recon error
若 recon error > selector_threshold，则 mask_vision = False
于是 estimator 自动切到非视觉 token 路径
导出 bundle 会同时保存 actor_critic / estimator / depth_autoencoder 及其 cfg；MuJoCo 和真机侧适配器都按同一拓扑重建，因此训练部署链路高度一致。

## Slide 12
12
11. 当前代码状态与结论
这版实现已经形成完整骨架，但还保留一些待激活项
当前最有价值的设计点
• 感知与控制显式解耦
• shared_state + read/write experts 让切换更平滑
• easy terrain vision toggle + selector 形成 fallback 闭环
• 训练和部署共享一套 estimator / actor / selector
已定义但当前未生效
DefaultEstimator
shared_state_alpha
gate_smooth / cycle_consistency / vision_consistency
gt_mt_step、mcp_code_additional
fc_zt / map_unet / fc_zm_fine
最终结论：最新代码的本质是“层级化感知控制系统”，而不是简单的 PPO + depth concat。